## Slide 1
지켜보고있다 TEAM
얼굴 인식을 통한
보안 알림 CCTV 서비스
장지연 김민정

## Slide 2
목차
프로젝트 소개
프로젝트 과정
팀 소개
프로젝트 시연
프로젝트 일정
후기
1
4
2
5
3
6

## Slide 3
프로젝트 주제 및 개요
프로젝트 소개
Notes: 폰트 나눔스퀘어라운드bold

## Slide 4
프로젝트 소개
실시간 얼굴 인식 보안 알림 CCTV
카메라 화면에 나타난 사람의 얼굴을 실시간으로 인식하고,
집 주인에게 누가 방문했는지 메일로 알려주는 서비스
Notes: .\가상환경이름\Scripts\activate

## Slide 5
프로젝트 소개
학습된(저장된) 얼굴이 등장할 경우 얼굴을 인식하고 이미지로 저장
학습 데이터를 만들어 YOLOv8 모델을 목표에 맞게 학습하여 물체를 인식하도록 학습
인식된 사람이 아는(학습된) 사람이면 특정 인물이 방문했다고 메일로 알려주는 기능
만약 모르는(학습 되지 않은) 인물이 방문했다면 외부 사람이 방문했다는 메일이 전송 됨
얼굴 인식 기능
메일 전송 기능
- 주요 기능 소개
Notes: .\가상환경이름\Scripts\activate

## Slide 6
프로젝트 소개
yolo를 이용한 서비스를 개발하면서 딥러닝 모델에 대한 전반적인 개념을 이해하고 목표에 맞게 변경하는 응용력을 키움
딥러닝 모델 이해 및 응용
사용자 중심의 서비스 개발
사용자 입장에서 필요한 기능을 생각하고 기획하여 사용하기 쉽고 효율성 좋은 웹 서비스를 기획 및 구현
yolo모델의 이해
학습 데이터 생성 및 라벨링
정확도를 높이기 위한 노력
데이터 증강
모델 비교
프론트 구현
기능 구현
사용자 검색, 날짜 검색 기능
메일 전송
- 프로젝트 목표

## Slide 7
팀원 소개 및 역할 분담
팀 소개

## Slide 8
팀장 장지연
팀 소개
팀원 김민정

## Slide 9
주차별 일정
프로젝트 일정
Notes: 폰트 나눔스퀘어라운드bold

## Slide 10
1주차
2주차
3주차
4주차
프로젝트 일정
주제 선정
관련 자료 탐색
데이터 생성
모델 개발
프론트 개발
기능 구현
모델 성능 개선
프로젝트 발표 준비
주제 선정
이미지 관련 딥러닝 모델 탐색
자료조사
데이터 수집
크롤링
데이터 라벨링
데이터 전처리
모델 학습 및 성능 비교
실시간 영상 테스트
웹 구현
기능 구현
사진 저장
메일 전송
검색
웹 서버 및 DB 구축
추가 데이터 생성
모델 성능 개선
증강
모델 변경
발표 PPT 준비
자료 정리(통계)
- 주차별 일정(10월)

## Slide 11
프로젝트 과정
프로젝트 진행 과정
Notes: 폰트 나눔스퀘어라운드bold

## Slide 12
프로젝트 과정
1. 주제 선정 및 모델 선택
CCTV가 있지만 여전히 보안과 관련한 사고가 끊임없이 발생하고 있음
실시간으로 사람을 인식하고 메일로 알려주는 서비스를 구현하여 피해를 최소화 하고자 함
실시간 얼굴 인식 보안 알림 CCTV
"문 앞에서 13시간 기다렸다가..." 20대 BJ, 스토커 무단침입 영상 공개
2024.10.21 YTN
'돌로 금은방 깨부숴' 30초 만에 6천만원어치 턴 일당 징역 구형
2024.10.17 JIBS 뉴스

## Slide 13
프로젝트 과정
1. 주제 선정 및 모델 선택
1. 성능과 효율성
속도와 정확성의 균형을 잘 맞춘 모델
실시간 영상처리와 같은 고속 애플리케이션에 효율적
2. 최신 기술 적용
모자이크, Mixup 등 데이터 증강 기법이 적용 되어 있음
빠른 속도와 높은 정확도를 제공하는 객체 탐지 모델로, 실시간 응용 프로그램에 매우 적합
다른 객체 탐지 모델들에 비해 구조가 단순하고, 적은 자원으로도 높은 성능을 낼 수 있음
3. 사용의 용이성
모델을 학습시키고 추론하는 과정이 간단하고 확장성이 우수함
다양한 크기의 모델(경량화 ~ 고성능)을 선택할 수 있음
다양한 옵션(하이퍼파라미터) 등을 제공
YOLO(You Only Look Once)
모델
특징

## Slide 14
프로젝트 과정
2. 모델 학습
2-0. 기획
모델 | 속도 | 정확도
YOLOv8n | 매우 빠름 | 낮음
YOLOv8s | 빠름 | 보통
YOLOv8m | 보통 | 높음
YOLOv8l | 느림 | 매우 높음
YOLOv8x | 매우 느림 | 최고
실시간이 핵심이기 때문에 속도가 어느정도 빠르고 정확도가 보장된 YOLOv8s 를 선택
총 4개의 class – 0, 1, 2, 3
1,2,3 클래스에는 특정 인물을 학습시키고, 클래스 0에는 다양한 얼굴들을 학습시켜서 저장되지 않은 얼굴이 (외부인) 등장했을 때에도 얼굴을 인식하고자 함
0 : face (다양한 얼굴)
1 : jjy (장지연)
2 : jsy (장지연 동생)
3 : IU (아이유)
이미 대규모 데이터셋에서 학습된 모델의 가중치를 재사용하면서 새로운 데이터에 맞춰 필요한 부분만 조정하기 때문에 적은 데이터로도 높은 성능을 내고 더 빠르고 효율적으로 학습 함
전이 학습
모델 학습 방법
YOLOv8s
모델 선택
4개의 class 학습
객체

## Slide 15
프로젝트 과정
2. 모델 학습
2-1. 데이터 수집 및 라벨링
0,3 : 일반 얼굴 데이터를 학습시키기 위해 다양한 연예인 얼굴의 사진을 크롤링으로 수집
1,2 : 장지연(발표자)의 얼굴과 실시간 영상 테스트를 위한 동생의 얼굴 사진을 모아 따로 저장
구글 크롤링 + 개인 사진 수집
데이터 수집
얼굴 위치를 표시(labelImg)
데이터 라벨링
labelImg를 이용하여 얼굴을 직접 표시(바운딩 박스)
➡ 표시된 위치가 .txt 파일 형태로 저장
➡ 사진 이미지와 좌표 파일을 정리
(class x_center, y_center, width, height)
class: 탐지된 객체의 클래스 번호
x_center: 바운딩 박스 중심의 x좌표 (이미지 너비 대비 상대 좌표)
y_center: 바운딩 박스 중심의 y좌표 (이미지 높이 대비 상대 좌표)
width: 바운딩 박스의 너비 (이미지 너비 대비)
height: 바운딩 박스의 높이 (이미지 높이 대비).

## Slide 16
프로젝트 과정
2. 모델 학습
2-2. 모델 학습
YOLOv8s 를 이용하여 모델을 학습 (디폴트 옵션)
YOLOv8s
모델 학습
문제점과 원인 분석
❌ 사용된 학습 데이터가 적기 때문에 얼굴 인식률과 정확도가 낮음
❌ 크롤링 데이터의 화질이 좋지 않은 것도 낮은 성능과 연관
❌ 얼굴이 살짝 가려지거나 다양한 표정을 잘 읽지 못함
❌ YOLOv8s 모델의 성능
❌ 클래스 간의 데이터 수의 차이가 있어 성능이 낮을 수도 있음

## Slide 17
프로젝트 과정
2. 모델 학습
2-3. 정확도 개선 1
데이터 수 늘리기
개선 방법 1
❌ 사용된 학습 데이터가 적기 때문에 얼굴 인식률과 정확도가 낮음
❌ 크롤링 데이터의 화질이 좋지 않는 것도 성능과 연관이 되어 있음
❌ 얼굴이 살짝 가려지거나 다양한 표정을 잘 읽지 못함
✔ 데이터의 수를 늘리고 화질 좋은 사진을 직접 수집하여 정확도를 높이고자 함

## Slide 18
프로젝트 과정
2. 모델 학습
2-3. 정확도 개선 2
YOLOv8 모델 변경 및 옵션 설정
개선 방법 2
❌ YOLOv8s 모델의 성능
❌ 얼굴이 살짝 가려지거나 다양한 표정을 잘 읽지 못함
✔ 모델을 변경하여 성능을 개선시킴
✔ YOLO 모델에 포함된 ‘학습 중 증강 기법(데이터 증강)‘ 을 통해 랜덤하게 데이터에 증강을 적용
✔ 하이퍼파라미터 변경 (epoch, early stopping)

## Slide 19
프로젝트 과정
2. 모델 학습
2-3. 정확도 개선 3
학습 데이터 증강
개선 방법 3
❌ 사용된 학습 데이터가 적기 때문에 얼굴 인식률과 정확도가 낮음
❌ 클래스 간의 데이터 수의 차이가 있어 성능이 낮을 수도 있음
✔ 적은 클래스의 학습 데이터의 수를 증강하여 클래스 간의 개수를 비슷하게 맞추고자 함
class | 증강 전 파일 수 | 증강 후 파일 수
0 (face) | 346 | 346
1 (jjy) | 196 | 525
2 (jsy) | 173 | 510
3 (IU) | 138 | 414
<데이터 증강 후 파일 수 차이>
Chart: 
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3
클래스 수 | 0.3449 | 0.26327 | 0.22286 | 0.16898
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3
클래스 수 | 0.52502 | 0.20017 | 0.15776 | 0.11705
<데이터 증강 전/후 클래스 수 차이>
Notes: {'0': 619, '1': 236, '2': 186, '3': 138}
{'0': 845, '1': 645, '2': 546, '3': 414}
성능 저하의 원인(클래스 불균형 문제):
학습 편향: 모델이 데이터가 많은 클래스에만 집중하고, 데이터가 적은 클래스를 무시할 수 있습니다. 이로 인해 소수 클래스에 대한 탐지 성능이 떨어집니다.
불균형한 손실 계산: 클래스별 데이터의 비율에 따라 손실 함수가 편향되기 때문에, 손실이 작은 클래스에 더 많은 가중치가 부여되며, 이는 학습이 잘 안 되는 원인이 됩니다.

## Slide 20
프로젝트 과정
2. 모델 학습
2-3. 정확도 개선 3
학습 데이터 증강
개선 방법 3
<데이터 증강 전 테스트 정확도>
사진 번호 | 맞은 개수 | 틀린 개수 | 인식 못한 개수 | 정확도
1 | 3 | 1 |  | 
2 | 1 |  |  | 
3 | 7 | 1 | 1 | 
4 | 4 |  |  | 
5 | 1 |  |  | 
6 | 1 |  |  | 
7 | 3 |  |  | 
8 | 1 | 1 |  | 
9 | 2 | 1 |  | 
10 | 4 | 1 |  | 
11 | 1 | 1 |  | 
12 | 2 | 1 |  | 
13 | 1 |  |  | 
14 | 1 |  |  | 
15 | 1 |  |  | 
16 | 1 |  |  | 
17 |  | 1 |  | 
18 | 1 |  |  | 
19 | 2 |  |  | 
20 | 1 |  |  | 
21 | 1 |  |  | 
22 | 2 |  |  | 0.82
사진 번호 | 맞은 개수 | 틀린 개수 | 인식 못한 개수 | 정확도
1 | 3 | 1 |  | 
2 |  | 1 |  | 
3 | 5 | 1 | 3 | 
4 | 1 |  | 3 | 
5 | 1 |  |  | 
6 |  | 1 |  | 
7 |  | 3 |  | 
8 |  | 2 |  | 
9 |  | 3 |  | 
10 | 1 |  | 4 | 
11 |  |  | 2 | 
12 | 1 |  | 2 | 
13 | 1 |  |  | 
14 |  |  | 1 | 
15 | 1 |  |  | 
16 | 1 |  |  | 
17 |  |  | 1 | 
18 |  |  | 1 | 
19 | 2 |  |  | 
20 | 1 |  |  | 
21 |  |  | 1 | 
22 | 1 |  | 1 | 0.38
<데이터 증강 후 테스트 정확도>
❎ 데이터 증강 후 오히려 정확도가 낮아짐
과도한 증강으로 인해 과적합 발생
증강 데이터가 너무 변형되어 실제 상황에서 객체 인식이 어려울 수도 있음
➡ 학습 데이터의 증강 없이 모델을 학습
증강 전(82%) 증강 후(38%)

## Slide 21
프로젝트 과정
3. 프론트 및 기능 구현
편의성을 위해 웹 서버를 이용하여 사용자가 URL에 접속했을 때 간편하게 볼 수 있도록 함
웹
프론트 구현
미리 메일을 등록해 놓으면 카메라가 사람을 인식했을 때마다(5초 간격이 있음) 메일이 사진과 함께 전송됨
메일 알람(전송) 기능
주요 기능
사람을 인식했을 때 사진이 서버에 저장되며 DB에 인식된 날짜와 객체에 대한 정보가 저장됨
사람 검색 기능, 기간 검색 기능, 클릭 시 사진 보여주기 기능을 추가하여 사용자에게 편의성을 제공하고자 함
편의성을 위한 기능
기타 기능

## Slide 22
프로젝트 과정
4. 개발 환경 및 전체 구조

## Slide 23
프로젝트 시연(영상)
시연 영상
Notes: 폰트 나눔스퀘어라운드bold

## Slide 24
프로젝트 영상(시연)

## Slide 25
프로젝트 후기
후기 및 아쉬운 점
Notes: 폰트 나눔스퀘어라운드bold

## Slide 26
프로젝트 후기
프로젝트 후기
팀장 장지연
팀원 김민정
안
안

## Slide 27
프로젝트 후기
아쉬운 점

## Slide 28
지켜보고있다 TEAM
감사합니다 !
장지연 김민정

## Slide 29
전이 학습
1. 전이 학습 (Transfer Learning)
전이 학습은 기존에 학습된 모델을 활용하여, 새로운 데이터를 기반으로 추가 학습을 진행하는 것입니다. 예를 들어, YOLOv8이 이미 학습된 가중치를 사용하여 새로운 데이터셋(클래스 3개, 데이터 1000개)에 대해 학습하는 경우가 전이 학습입니다.
이 경우:
기존 YOLOv8 모델이 대규모 데이터셋에서 학습된 가중치를 가지고 있습니다.
새로운 데이터셋(3개의 클래스와 1000개의 데이터)에 대해 추가 학습을 진행하여 모델이 해당 데이터셋에 맞게 적응할 수 있도록 합니다.
1. YOLOv8의 기본 가중치가 중요한 이유
YOLOv8은 대규모 데이터셋(예: COCO 데이터셋)에서 학습된 모델입니다. 이 데이터셋에는 많은 다양한 객체가 포함되어 있으며, 모델은 이런 객체들에 대해 기본적인 특징(예: 선, 모양, 질감 등)을 학습하게 됩니다.
즉, 하위 레이어는 데이터셋에 포함된 객체들이 아니더라도, 일반적인 이미지의 특징들을 학습합니다. 이 하위 레이어에서 학습된 가중치는 새로운 객체에 대해서도 유용한 기본적인 시각적 특징을 캡처할 수 있게 됩니다.
2. 새로운 클래스 학습과 전이 학습의 연관성
새로운 클래스가 YOLOv8의 기본 클래스에 포함되지 않더라도, **전이 학습(Transfer Learning)**이 여전히 유효합니다. 이는 모델이 이미 학습된 특징을 재사용하여 새로운 객체를 더 빠르게 학습할 수 있기 때문입니다. 모델은 새로운 클래스에 대한 정보를 추가 학습하면서, 기존에 학습된 기본적인 이미지 처리 능력을 재사용하게 됩니다.
예를 들어:
YOLOv8이 기존에 사람, 자동차와 같은 객체를 탐지할 수 있지만, 새로운 데이터셋에서 고양이, 개와 같은 다른 객체를 학습한다면, 기존 모델이 학습한 가장자리 탐지, 색상 패턴, 질감 등의 기본적인 시각적 정보는 여전히 유용합니다.
전이 학습이 유효한 이유: YOLOv8이 대규모 데이터셋에서 학습한 기본적인 이미지 특징들이 새로운 데이터셋의 클래스에서도 여전히 유용하기 때문입니다.
새로운 클래스가 기존에 없더라도, 하위 레이어가 학습한 특징을 재사용하여 학습을 가속할 수 있습니다.
Fine-Tuning이 필요한 경우, 상위 레이어를 재학습하여 새로운 클래스에 맞게 조정할 수 있습니다.